ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования

«Нижегородский  государственный университет им. Н.И. Лобачевского»

Факультет физической культуры и спорта

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС ДиаДЭНС-ПК

ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ

ЭЛЕКТРОНЕЙРОСТИМУЛЯЦИИ

Учебно-методическое пособие

Рекомендовано учебно-методической комиссией факультета физической культуры и спорта для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 032101 «Физическая культура и спорт»

Нижний Новгород

2008

УДК 615.825 (075)

ББК  Р 354.1я

П 78

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС ДиаДЭНС-ПК ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОНЕЙРОСТИМУЛЯЦИИ: Учебно-методическое пособие. – Нижний Новгород: Издательство Нижегородского госуниверситета, 2008. – 25 с.

Составители: профессор В.Г. Кузьмин,

профессор Е.И. Шкелев,

доцент С.В. Кузнецова,

ст.преподаватель Н.Ю. Федорова

Рецензент:   профессор И.Я. Орлов

Настоящее учебно-методическое пособие является описанием к лабораторной работе «Программно-аппаратный комплекс ДиаДЭНС-ПК для динамической электронейростимуляции» по дисциплинам «Информационные технологии в физической культуре и спорте» и «Физиология» при обучении по направлению 032101 «Физическая культура и спорт». Пособие знакомит с необходимыми сведениями по методике динамической электронейростимуляции посредством импульсного электрического воздействия на биологически активные точки и зоны поверхности тела человека, а также с методом электродиагностики по точкам иглоукалывания (Фолль-диагностика), в основу которой положено воздействие на биологически активные точки постоянным электрическим током. Изучаются принцип действия прибора-электостимулятора и предназначенное для работы с ним программное обеспечение. Сформулировано и подробно описано задание на выполнение лабораторной работы.

©  ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2008

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС

ДиаДЭНС-ПК ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ

ЭЛЕКТРОНЕЙРОСТИМУЛЯЦИИ

Составители: Вадим Геннадьевич Кузьмин

Евгений Иванович Шкелев

Светлана Вадимовна Кузнецова

Наталья Юрьевна Федорова

Учебно-методическое пособие

Государственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования «Нижегородский государственный

университет им. Н.И. Лобачевского».

603950, Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23.

Подписано в печать ___________.  Формат 60x84 1/16

Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура Таймс.

Усл. печ. л. 1.5. Уч.-изд. л. 1.7.

Заказ №_____. Тираж 100 экз.

Отпечатано в типографии Нижегородского госуниверситета

им. Н.И. Лобачевского

603600, г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, 37

Лицензия ПД № 18-0099 от 14.05.01

Целью данной лабораторной работы является ознакомление с аппаратурой и методикой динамической электронейростимуляции посредством импульсного электрического воздействия на биологически активные точки и зоны поверхности тела человека, а также с электродиагностикой по точкам иглоукалывания (Фолль-диагностика) путём воздействия на биологически активные точки постоянным электрическим током. Изучается принцип действия аппарата ДиаДЭНС-ПК.

1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, ЛЕЖАЩИЕ В ОСНОВЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОНЕЙРОСТИМУЛЯЦИИ (ДЭНС)

Познание законов развития человека не может обойти стороной вопросы, затрагивающие его физическое здоровье. Немалая роль в этом принадлежит современной медицине, а также физической культуре и спорту. Но есть и богатый опыт основоположников древней восточной философии, неотъемлемой частью которой является представление о движущей силе Вселенной. В русле этой философии лежат традиционные методы восточной медицины (Китай, Индия, Тибет, Корея, Вьетнам, Япония). Основой этих методов является учение об энергетическом взаимодействии организма и внешнего мира, а конечной целью ( восстановление биоэнергетических механизмов, связанных с протекающими в организме человека процессами.

В связи с этим следует упомянуть акупунктуру (иглоукалывание). Исходным понятием всей системы иглоукалывания является понятие энергии, сбалансированный приток, отток и циркуляция которой обеспечивает функционирование организма как целого. Из этой исходной, имеющей эмпирическую основу предпосылки вытекает предположение о том, что состояние человека определяется циркуляцией энергии в его организме.

Так, согласно китайской культуре, внутренняя энергия (жизненная энергия) циркулирует в организме по постоянным энергетическим каналам ( меридианам. Считается, что энергия поступает в организм извне. При этом питательная энергия циркулирует по основным меридианам, и в процессе этой циркуляции происходит взаимодействие главных органов с окружающей средой.

Древняя восточная медицина исходила из того, что организм целостен и центром органически целого являются «главные органы», которые связаны с другими частями тела и с кожей. Кожа человека представляет собой сложную динамическую систему, которая управляет потоком поступающей извне энергии. На коже существует множество «приёмников» внешней энергии, основные из которых располагаются в областях так называемых биологически активных точек (БАТ) или биологически активных зон. Посредством каналов или меридианов «приёмники» внешней энергии соединяются между собой и, в свою очередь, соединяются с системами органов. Таким образом, одна часть общей энергетической системы организма выполняет функцию приёма энергии, другая часть – функцию транспортировки этой энергии и доставки её в соответствующий орган или систему организма. Циркуляционные процессы сбалансированы в физически здоровом организме. Дисбаланс циркуляции энергии по каналам приводит к отклонению состояния организма от нормы. Контролируя расположенные на меридианах точки, можно оценить направленность энергетических потоков и, как следствие, функциональное состояние внутренних органов и систем.

Современная медицина имеет то преимущество, что в ней широко используются достижения иных наук (таких как биология, химия, физика, информатика и др.), а также технические средства, базирующиеся на наукоёмком электронном и радиоэлектронном оборудовании (например, измерительная аппаратура, цифровые вычислительные средства, различные источники электромагнитного излучения). Однако, несмотря на всё это, нет средств, которые позволили бы в полной мере обеспечить требуемую результативность как лечебно-оздоровительных мероприятий, так и диагностики происходящих в организме человека процессов. В этом случае вполне оправданным является обращение к традиционным методам, способным расширить возможности и методическую оснащённость современной науки о человеке. Поэтому не случайно в арсенале медицинских приборов появляются такие, которые построены, исходя из традиционных представлений о взаимодействии человека и окружающей среды, и имеют своим предназначением оценку физического состояния и, по возможности, восстановление баланса взаимодействия со средой путём стимулирующего воздействия (механического, электрического, магнитного, электромагнитного, теплового и др.) на биологически активные точки или зоны.

В данной лабораторной работе изучается один из таких приборов (аппарат ДиаДЭНС-ПК), принцип действия которого состоит в чрескожной динамической электронейростимуляции (ДЭНС) определённых активных рефлексогенных зон короткими импульсами тока. Кроме того, этот прибор предназначен для исследования электропроводности (электрокожного сопротивления) в биологически активных точках, принадлежащих тому или иному меридиану, с целью диагностики физического состояния организма. Для более результативной работы с прибором разработано программное обеспечение, которое оформлено в виде Windows-приложений, имеющих базу данных и средства графического отображения результатов измерений.

На сегодняшний день имеется достаточно обширная информация о расположении БАТ (сигнальных точек) на поверхности тела человека. Данные систематизированы и представлены в виде описаний, таблиц и топографических рисунков. Информация о расположении сигнальных точек содержится и в используемом при работе с аппаратом ДиаДЭНС-ПК программном обеспечении. Визуализируется она с помощью соответствующих таблиц и рисунков, выводимых на экран монитора.

2. ОПИСАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИНЦИПА ДЕЙСТВИЯ

АППАРАТА ДиаДЭНС-ПК В ИМПУЛЬСНОМ РЕЖИМЕ

Нарушение функции и структуры внутренних органов приводят к появлению на определённых ограниченных кожных областях, в мышцах, сухожилиях, надкостнице зон нарушенной окраски, чувствительности, повышенной болезненности, участков уплотнения, изменённой электропроводности, т.е. зон, где заметны изменения, не характерные для здорового организма и не обнаруживаемые на остальных симметрично расположенных участках тела. Функциональное состояние органов и систем организма можно оценить путём поиска зон, в которых сопротивление кожи резко отличается от соседних участков. Эти зоны были названы триггерными (от англ. trigger zone – «пусковая» зона, зона с резким изменением какого-либо параметра).

Триггерные зоны (ТЗ) условно подразделяются на активные и латентные.

Активные ТЗ выявляются врачом при опросе и осмотре пациента – это локальные зоны явно выражённой болезненности и повышенной чувствительности.

Латентные зоны (от англ. latent – скрытый), не выявляются путём опроса или осмотра. Для этой цели можно использовать соответствующее медицинское оборудование и, в частности, работающее по принципу электростимуляции.

| Рис. 1. Форма импульса электрического напряжения, вырабатываемого аппаратом ДиаДЭНС-ПК. | Электрические импульсы имеют следующие параметры: длительность положительной части импульса не менее 5 мкс и не более 500±70 мкс, амплитуда положительной части импульса не менее 10 В и не более 30±10 В, амплитуда отрицательной части импульса не менее 10 В и не более 350±70 В без нагрузки и 300±70 В с нагрузкой (20±1) кОм. |
| --- | --- |

Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что в основе лечебного действия динамической электронейростимуляции лежат многоуровневые рефлекторные и нейрохимические реакции, запускающие каскад регуляторных и адаптационных механизмов организма. Аппаратное воздействие ДиаДЭНС-ПК осуществляется с помощью коротких нейроподобных электрических импульсов, представленных на Рис. 1.

Аппарат состоит из корпуса 1 (Рис. 2а) со встроенными металлическими электродами 13 (Рис. 3), один из которых имеет форму выпуклой полоски, а второй – форму замкнутого эллипсообразного окаймляющего металлического контура. Кроме этого, имеются выносные точечные терапевтические электроды 15 (Рис. 2б) и выносные диагностические электроды 16 (Рис. 2в).

Терапевтические электроды 15 (Рис. 2б) выполнены в виде точечного контакта 21, расположенного в центре металлического кольца 22. При использовании этих электродов стимулирующее воздействие создаётся как разность потенциалов (как напряжение) между внутренним точечным 21 и внешним кольцеобразным 22 контактами. К аппарату ДиаДЭНС-ПК терапевтические электроды 15 подключаются с помощью разъёма 23-11 (23 – на конце кабеля (Рис. 2б), 11 – в приборе (Рис. 3) ).

Один из диагностических электродов 16 – это щуп 17 с точечным контактом на конце. Другой – контактное устройство в виде массивного полого металлического цилиндра 18, подключаемого через кабельный разъём 19. Через разъём 20-12, одна часть которого 20 (Рис. 2в) находится на конце электрических кабелей, а вторая 12 (Рис. 3) встроена в прибор, диагностические электроды 16 соединяются с аппаратом ДиаДЭНС-ПК.

Диагностические электроды 16 используется в том случае, когда на сигнальные точки воздействуют постоянным электрическим напряжением. Создаваемый при этом электрический ток зависит от общего сопротивления в области контакта активного электрода 17 с телом человека и от сопротивления остальной области организма человека, по которой этот электрический ток растекается на пути к пассивному цилиндрическому электроду 19. При этом цилиндрический электрод 19, как правило, находится в одной из рук диагностируемого (см. ниже Раздел 3). Если контакт с сигнальной точкой установлен правильно, то диагностический ток протекает преимущественно по одному из меридианов. Процедура диагностики реализуется путём измерения величины тока и определения характера изменения этой величины во времени.

Аппарат может работать в нескольких режимах. К ним относятся 1) режимы «ТЕСТ», «СКРИНИНГ», «ТЕРАПИЯ», 2) режимы «Минимальная Эффективная доза ( МЭД», «7710» и «77АМ» , 3) диагностические режимы «ФОЛЛЬ», «БИОФОЛЛЬ» и «БИОРЕПЕР», а также 4) некоторые другие режимы, использование которых требует достаточных навыков работы с аппаратом.

Режим «ТЕСТ» предназначен для первоначальной оценки функционального состояния органов. Режим «СКРИНИНГ» ( это быстрая оценка состояния активной зоны до/после ДЭНС-терапии. В режиме «ТЕРАПИЯ» оказывается лечебное воздействие на биологически активные точки (БАТ) и зоны (БАЗ).

| Рис. 2. Лицевая часть аппарата ДиаДЭНС-ПК и его электроды. | Рис. 3. Задняя сторона аппарата ДиаДЭНС-ПК с располо-женными на ней встроенными электродами и ячейкой для элемента питания. |
| --- | --- |

Режим МЭД применяется для экспресс-терапии в случаях ожидаемой напряжённой физической и умственной работы, при физическом и умственном перенапряжении, при синдроме хронической усталости, при трудностях с пробуждением по утрам, сонливости днём, невозможности сосредоточиться  и контролировать внимание, для профилактики простудных заболеваний. О режимах «7710» и «77АМ» подробнее будет сказано при рассмотрении органов управления прибором. В режимах «ТЕСТ», «СКРИНИНГ», «ТЕРАПИЯ», «МЭД» «7710» и «77АМ» БАТ (или БАЗ) подвергаются импульсному электрическому воздействию. При этом аппарат ДиаДЭНС-ПК работает автономно, т.е. без подключения к персональному компьютеру (ПК).

В диагностических режимах «ФОЛЛЬ», «БИОФОЛЛЬ» и «БИОРЕПЕР» сигнальные точки возбуждаются постоянным электрическим током. Работа в этих режимах может быть как автономной, так во взаимодействии с ПК, для чего есть соответствующее программное обеспечение.

Аппарат оснащён жидкокристаллическим индикатором (ЖКИ) 2 (Рис. 2а) и имеет следующие органы управления:

- кнопки 3 («Б») и 4 («Ф») ( для включения диагностических режимов «БИОРЕПЕР» и «ФОЛЛЬ». Для включения режима «БИОФОЛЛЬ» кнопка 4 нажимается одновременно с кнопкой 9 «Вкл»;

- кнопка 5 (ЧАСТОТА «+») ( для увеличения частоты следования генерируемых аппаратом импульсов напряжения в режиме «ТЕРАПИЯ», а также для перехода в специальные режимы «7710» и «77АМ». В первом из них (в режиме «7710») частота импульсов периодически меняется с 77 Гц на 10 Гц. Во втором на импульсы, следующие с частотой 77 Гц, накладывается амплитудная модуляция. Кроме того, кнопка 5 служит для окончания работы в режимах «СКРИНИНГ» и «МЭД» путём переходы на простые периодические импульсные воздействия;

- кнопка 6 (МОЩНОСТЬ «+») ( для увеличения мощности электростимуляции;

- кнопка 7 (ЧАСТОТА «-») ( для уменьшения частоты в режимах «ТЕРАПИЯ», а также для переключения в режимы «СКРИНИНГ» и «МЭД» и для окончания работы в режимах «7710» и «77АМ» с переходом на простые периодические импульсные воздействия;

- кнопка 8 (МОЩНОСТЬ «-») ( для уменьшения мощности электростимуляции;

- кнопка 9 «Вкл» – для включения прибора;

- кнопка 10 «Выкл» – для включения прибора.

Как уже упоминалось, аппарат имеет встроенные в него разъёмы

  - 11 – для подключения выносных терапевтических электродов и

  - 12 – для подключения диагностических электродов (Рис. 1).

2.1. РАБОТА С АППАРАТОМ В РЕЖИМЕ «ТЕСТ»

Режим «ТЕСТ» предназначен для оценки функционального состояния органов и систем путём поиска на коже латентных триггерных зон (ТЗ), т.е. зон, в которых электрическое сопротивление претерпевает резкое изменение при переходе от одного участка кожи к соседнему. Латентные ТЗ определяются в режиме «ТЕСТ» по разности показателей в тестируемых точках. При обнаружении латентных триггерных зон их впоследствии обрабатывают в режиме «ТЕРАПИЯ».

В данной работе режим «ТЕСТ» используется не по его прямому назначению, а для ознакомления с методами диагностики и терапии, основанными на импульсной электростимуляции, а также для ознакомления с органами управления аппарата ДиаДЭНС-ПК.

Для включения аппарата необходимо нажать кнопку «Вкл» и удерживать её в таком состоянии некото-рое время. Прозвучит музыкальный фрагмент и на экране ЖКИ появится заставка с информацией о производителе (20 сек).

По завершении заставки аппарат переходит в состояние «ОЖИДАНИЕ», и на экран ЖКИ выводится значение мощности P = 0 «P00» и частоты F = 77 Гц «F77». В этом состоянии аппарат не бездействует, а работает в ждущем энергосберегающем режиме, генерируя редкие контрольные электрические импульсы КИ, следующие с малой частотой (~ 1 Гц). Это даёт ему возможность войти в установленный активный режим работы, если обнаруживается, что к его электродам подключена нагрузка. В условиях реальной работы таковой является участок кожи, находящийся в контакте с прислонёнными к нему электродами.

Для изучения характеристик генерируемых прибором импульсов в лабораторной работе используется имитация реальной нагрузки с помощью внешнего подключаемого к электродам сопротивления и отображение генерируемых импульсов на экране осциллографа.

ЗАДАНИЕ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ (РЕЖИМ «ТЕСТ»)

1. Установите режим «МЭД».

Для этого нажимайте кнопку ЧАСТОТА «-» до появления на экране ЖКИ аббревиатуры «МЭД».

2. Установите электроды аппарата на открытую и свободную от посторонних предметов зону кожи, например, на поверхность руки или поверхность ладони.

3. Установите мощность воздействия.

Внимание! Контроль за увеличением мощ-ности осуществляется субъективно по ощущениям при контакте электродов с поверхностью кожи. Не следует превы-шать порог болевой чувствительности.

При включении аппарата мощность P равна нулю. Для увеличения мощности воздействия необходимо нажимать и удер-живать кнопку МОЩНОСТЬ «+». При этом мощность будет плавно увеличиваться от 0 до 99 условных единиц. Изменение мощности от P00 до P99 отображается на экране, например, так, как показано на рисунке, где установлено значение P35.

Для уменьшения мощности воздействия необходимо нажимать и удерживать МОЩНОСТЬ «-». При этом мощность будет плавно уменьшаться от P99 до P00.

Внимание! Во время работы аппарата в режиме «ТЕСТ» электроды на коже должны быть установлены стабильно, т.е. перемещать электроды во время тестирования одной зоны не следует.

4. Перемещая электроды аппарата от одной зоны к другой, проведите исследование выбранных вами участков поверхности кожи с целью выявления характера изменения сопротивления при переходе от одной подэлектродной зоны к другой.

Обратите внимание на то, что после уста-новления кон-такта элект-родов с иссле-дуемым участком кожи сообщение «ОЖИДАНИЕ» меняется на сообщение о начале работы в режиме «ТЕСТ».

Сопротивление кожи в подэлектродной зоне не постоянно и меняется с течением времени. Зависит оно, с одной стороны, от состояния кожи (влажности, температуры и других факторов), а с другой, – от того, каким образом прибор приводится в соприкосновение с поверхностью тела человека (от давления, от ориентации, угла наклона и т.д.). С течением времени меняется также сопротивление в области контакта электродов с кожей из-за изменения физических свойств самого контакта. Поэтому для установления кожного сопротивления требуется некоторое время. При стабилизации этого сопротивления аппарат издаёт звуковой сигнал, и в верхней строке экрана на несколько секунд выводится  показание времени, в течение которого сопротивление в подэлектродной зоне стабилизировалось.

В режиме «ТЕСТ» не следует дожидаться его окончания, если время тестирования при стабильном положении электродов превышает одну минуту. Следует переместить электроды на соседний участок, затем на следующий и т.д. до установки на зону с сопротивлением, достаточным для проведения процедуры тестирования.

5. Фиксируйте значения установленной мощности и значения времени тестирующего воздействия при каждой смене положения электродов. Это необходимо для выявления латентных триггерных зон.

Латентные триггерные зоны – это зоны, в которых значения мощности и времени тестирования существенно отличаются от основного массива чисел как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Знание расположения латентных триггерных зон необходимо при использовании прибора в режиме «ТЕРАПИЯ» в лечебных целях. В данной лабораторной работе именно эти зоны предпочтительны для изучения работы прибора.

6. Исследуйте осциллограммы генерируемых прибором электрических импульсов.

Переведите прибор в режим «ОЖИДАНИЕ» (освободите электроды от контакта с внешними объектами).

Генерируемое аппаратом ДиаДЭНС-ПК импульсное напряжение поступает как на встроенные электроды 13 (Рис. 2а), так и на разъём 11 в корпусе аппарата (Рис. 2б) для терапевтических электродов 15. В лабораторной работе вместо терапевтических электродов к разъёму 11 подключается внешняя нагрузка RВНЕШ. и измерительный прибор – осциллограф.

При выполнении заданий, предусматривающих осциллогафические измерения, используется дополнительное устройство (Рис. 4). С помощью этого устройства аппарат ДиаДЭНС-ПК подключается к осциллографу и к внешней приборной нагрузке. Внешняя приборная нагрузка образована последовательно соединёнными постоянным сопротивлением R1 и переменным сопротивлением R2. Таким образом, внешняя приборная нагрузка есть суммарное сопротивление RВНЕШ. = R1 + R2. Ручка регулировки приборной нагрузки, градуировочная шкала и ключ К для выключения RВНЕШ. расположены на верхней панели корпуса дополнительного устройства.

Рис. 4. Схема подключения аппарата ДиаДЭНС-ПК к осциллографу и к внешней нагрузке в виде последовательно соединённых сопротивлений R1 и R2. Для включения/отключения нагрузки служит ключ К.

7. Ключ К (Рис. 4) переведите в положение «Выкл.».

Это необходимо сделать потому, что в режиме «ТЕСТ» нагрузкой прибора является сопротивление подэлектродной области кожи, точнее, области, контактирующей со встроенными электродами 13 (Рис. 3). Внешняя приборная нагрузка в этом случае не используется, поэтому сопротивление RВНЕШ. должно быть отключено.

8. Подключите осциллограф для наблюдения осциллограмм генерируемых прибором электрических импульсов.

9. Наблюдая осциллограммы, убедитесь в том, что в режиме «ТЕСТ» аппарат ДиаДЭНС-ПК генерирует периодически повторяющиеся серии импульсов.

10. Определите амплитуду импульсов, период чередования серий импульсов и частоту повторения импульсов в каждой отдельной серии. Оцените степень изменения амплитуды импульсов во времени с момента соприкосновения встроенных электродов с диагностируемой областью.

Попутно наблюдайте за временными характеристиками процесса тестирования по показаниям ЖКИ.

11. На основании результатов измерений сделайте выводы о том, как работает аппарат в режиме тестирования, и какими физическими средствами осуществляется поиск латентных триггерных зон на коже человека.

2.2. РАБОТА С АППАРАТОМ В РЕЖИМЕ «ТЕРАПИЯ»

Режим «ТЕРАПИЯ» используется в данной лабораторной работе для изучения принципа лечебного воздействия. Исследуются параметры стимулирующих импульсов напряжения со стороны его встроенных электродов.

Напряжение, генерируемое аппаратом ДиаДЭНС-ПК, как это уже отмечалось в Разделе 2.1, поступает как на встроенные электроды 13, так и на разъём 11 (Рис. 2а) для терапевтических электродов 15 (Рис. 2б).

В лабораторной работе вместо терапевтических электродов к разъёму 11 подключается осциллограф и внешняя нагрузка (Рис. 4). Изучаются генерируемые аппаратом электрические сигналы и реакция аппарата на подключаемую к его электродам нагрузку 1) при контакте электродов с телом человека и 2) при подключении к ним эквивалентного сопротивления RВНЕШ..

Для перехода в режим «ТЕРАПИЯ» нажмите кнопку ЧАСТОТА «+» до появления на экране ЖКИ значения F60, F77 или значения, соответствующего какой-либо другой частоте, например, F10, как показано на рисунке.

При отсутствии контакта с диагностируемым объектом (или с внешней приборной нагрузкой) аппарат пребывает в состоянии «ОЖИДАНИЕ». Вывести его из этого состояния с последующим переходом в режим «ТЕРАПИЯ» можно, если встроенные электроды привести в соприкосновение с кожной поверхностью в одной из зон с достаточно низким сопротивлением или, подключив к нему эквивалентную приборную нагрузку через разъём 11 (Рис. 2 и 4).

ЗАДАНИЕ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ (РЕЖИМ «ТЕРАПИЯ»)

Работа при импульсном электрическом воздействии на поверхностные зоны тела человека

1. Выберите зону кожи, соприкосновение с которой встроенных электродов переводит аппарат ДиаДЭНС-ПК в режим «ТЕРАПИЯ».

2. Отключите внешнюю приборную нагрузку, переведя ключ К в положение «Выкл.» (Рис. 4).

3. Соедините разъём 11 аппарата ДиаДЭНС-ПК с входом осциллографа.

4. Приведите встроенные электроды в соприкосновение с выбранной зоной поверхности тела.

5. Установите приемлемый (по болевым ощущениям) уровень мощности P = P0 и желаемую частоту F = F0 импульсного электрического воздействия.

6. С помощью осциллографа наблюдайте форму генерируемых аппаратом импульсов.

Отметьте, как меняется амплитуда и форма наблюдаемых на экране осциллографа импульсов от качества контакта (давления, ориентации электродов, влажности кожи, температуры и т. д.) с поверхностью тела, и как форма и амплитуда этих импульсов меняется с течением времени. Необязательно исследовать влияние всех факторов, влияющих на качество контакта, достаточно уяснить влияние одного-двух (например, давления и ориентации).

7. Измерьте амплитуду A и период следования T импульсов. Сопоставьте значение измеренной частоты F = 1/T с частотой F0, установленной на приборе.

8. Сохраняя неизменной частоту воздействия F и изменяя его мощность P от 0 до 99 условных, единиц проследите за изменением

- формы генерируемых прибором импульсов,

- амплитуд их отрицательной и положительной частей, а также

- длительности.

Характерные импульсы зарисуйте с указанием значений амплитуд и длительностей их составных частей.

9. Прекратите контакт встроенных электродов с поверхностью тела человека. После прекращения контакта аппарат перейдёт в состояние «ОЖИДАНИЕ», генерируя контрольные импульсы КИ, следующие с низкой частотой ~ 1 Гц.

Работа с внешней приборной нагрузкой при импульсном электрическом воздействии

1. Установите использовавшийся при выполнении предшествующих пунктов задания уровень мощности P = P0 и желаемую частоту F = F0 импульсного электрического воздействия.

2. Установите максимальное значение внешней приборной нагрузки RВНЕШ. поворотом ручки переменного сопротивления R2 вправо до отказа.

3. Не разрывая связи прибора с осциллографом, включите внешнюю нагрузку RВНЕШ., переведя ключ К в положение «Вкл.».

Аппарат при этом должен перейти в режим «ТЕРАПИЯ». Если этого не произошло, то добейтесь перехода аппарата в режим «ТЕРАПИЯ», уменьшая величину внешней приборной нагрузки вращением ручки переменного сопротивления R2 против часовой стрелки.

По осциллографу наблюдайте процесс входа прибора в режим «ТЕРАПИЯ».

4. Не меняя частоты воздействия F = F0, проследите за изменением амплитуды и формы импульсов воздействия при изменении мощности P от 0 до 99 условных единиц.

Зарисуйте характерные осциллограммы и сопоставьте их с аналогичными осциллограммами, полученными при контакте с человеческим телом. Сделайте соответствующие выводы.

5. Установите мощность P = P0. Меняя частоту F и способ воздействия в пределах, определяемых кнопками ЧАСТОТА «+» и ЧАСТОТА «-», наблюдайте за изменениями частоты следования и формы генерируемых прибором импульсов.

Обратите внимание на особенности импульсного воздействия в режимах «МЭД», «7710» и «77АМ». Отметьте, в чём заключена специфика работы прибора в каждом из этих режимов, и чем эти режимы отличаются от режимов работы с простым периодическим импульсным воздействием.

Зафиксируйте осциллограммы, которые на ваш взгляд отражают специфику работы прибора при разных видах импульсного воздействия.

6. Установите вновь частоту F = F0 и мощность P = P0. Меняя сопротивление внешней приборной нагрузки от RMAX = 240 кОм до RMIN = 20 кОм (Рис. 4) проследите за изменениями амплитуд отрицательной и положительной частей, а также формы генерируемых прибором импульсов.

Характерные осциллограммы зарисуйте. Дайте объяснение полученным результатам.

3. РАБОТА С АППАРАТОМ В РЕЖИМЕ «ФОЛЛЬ»

В диагностическом режиме «ФОЛЛЬ» исследуется воздействие на биологически активные точки постоянного электрического тока. При работе в этом режиме задействованы аппарат ДиаДЭНС-ПК, персональный компьютер (ПК) и соответствующее программное обеспечение.

Аппарат подключается к персональному компьютеру через стандартный COM-порт (стык RS-232).

Подготовка к работе:

1. Подключите аппарат к COM-порту компьютера с помощью кабеля, с которым через разъём 20 соединены диагностические электроды 16 (Рис. 2в).

Внимание! Соединение аппарата с COM-портом возможно только при выключенном компьютере. Если компьютер включен, то его необходимо выключить.

2. Включите компьютер.

3. Запустите приложение «ДиаДЭНС-ПК – Фолль», активизировав его с помощью соответствующего ярлыка на рабочем столе Windows.

На экране монитора появится окно картотеки, в которую заносится информация о диагностируемых. На каждого диагностируемого заводится одна электронная карточка. Следует завести хотя бы одну диагностическую карточку, указав в ней, например, свои данные. Только в этом случае вы сможете воспользоваться средствами, которые предоставляет программное обеспечение.

4. Получите необходимые сведения о работе программы, обратившись за пояснениями к главному меню «Справка».

По «Справке» ознакомьтесь:

а) с назначением аппаратно-програм-много комплекса для проведения электропунктурной диагностики,

б) с тем, как подготовиться к работе,

в) с оконным интерфейсом поль-зователя программного обес-печения для Фолль-диагностики, с его инструментами, графическими и текстовыми указателями, помогающими спланировать и выполнять диагностику по установленному ранее или по вновь создаваемому маршруту, т.е. по совокупности сигнальных (или контрольных) точек, включаемых в процедуру диагностики, и по порядку перехода от одной точки к другой.

Особенностью Фолль-диагностики является то, что подвергаемые электрическому воздействию биологически активные точки расположены на поверхности кистей рук или ступней ног. Как пример на Рис. 5 показана кисть левой руки. Заметим, что изображение точек на экране появляется в том случае, когда активизирована кнопка «показать/скрыть подсказку». При пассивном состоянии этой кнопки на экран монитора выводится таблица, где указаны номера и даты диагностики, а также напряжение тестирования UТЕСТ. Фолль-диагностика проводится при UТЕСТ = 1,27 В.

Поскольку перед студентами при выполнении лабораторной работы ставится задача ознакомления с принципом действия прибора, а не задача выполнения полноценной электропунктурной диагностики, конечно же, удобнее использовать точки на поверхности рук.

Маршрут описывается и определяется по таблице (Рис. 6), содержащей название точек. Точки обозначаются используемыми в медицинской практике аббревиатурами, и каждой точке соответствует одна строка в таблице.

Рис. 6. Таблица, в которой перечислены подлежащие исследованию

точки и указан маршрут измерений.

При выделении строки в таблице и при нажатой кнопке «показать/скрыть подсказку» соответствующая точка выделяется на графическом изображении (Рис. 5) нижней/верхней поверхности левой/правой руки (или стопы) яркостным способом.

6. Войдите в главное меню «Сервис» > «Настройки».

На экране появится диалоговое окно «Настройки» с активной страницей «Определение портов» (Рис. 7). Нажмите кнопку «Поиск» для того, чтобы ваш компьютер определил, к какому порту подключён аппарат ДиаДЭНС-ПК. Если аппарат не был включён, то сообщение об этом будет выведено на экран монитора. Затем ПК сам включит аппарат и выполнит процедуру определения порта, к которому он подключен. При этом на экран монитора будут выведены соответствующие сообщения.

С этого момента аппарат ДиаДЭНС-ПК будет находиться во включённом состоянии. Если обращение к аппарату будет отсутствовать достаточно длительное время, то аппарат самостоятельно перейдёт в выключенное состояние.

7. Перейдите в режим диагностики, обратившись к главному меню «Диагностика Фолля».

Зайдите в карточку диагностируемого. Войти в карточку можно следующими способами:

- установить курсор на нужную карточку и сделать двойной клик мышью;

- установить курсор на нужную карточку и нажать клавишу Enter;

- установить курсор на нужную карточку и перейти к закладке «Диагностика».

Убедитесь, что вы зашли в нужную вам карточку – в заголовке окна указаны данные диагностируемого.

8. Если аппарат выключился самостоятельно, то включите его вновь, нажав на нём кнопку «Вкл».

9. Нажмите кнопку «Новая диагностика». Программа переключит аппарат в режим ФОЛЛЬ.

Внимание! Во время проведения диагностики недоступны закладки «Картотека» и «Результаты медикаментозного тестирования».

10. Выберите маршрут обследования.

Просмотр и выбор активных точек на меридианах можно осуществлять с помощью кнопок на панели, которая находится ниже списка точек. Кнопки Ly, P, GI, DN, MC, AI, DPA, TR, C и IG относятся к 10 меридианам с активными точками на ладонях рук. RP, F, DA, E, DFO, PC, DL, VB, R и V ( это кнопки, выделяющие 10 меридианов на стопах ног.

На этой же панели можно выбрать варианты маршрутов. Для этого нажмите клавишу Маршруты.

Варианты маршрутов:

- КТИ (контрольные измерительные точки меридианов);

- дистальные точки (концевые точки);

- все точки.

При выполнении лабораторной работы рекомендуется ограничиться только контрольными измерительными точками (КТИ).

Для просмотра и выбора точек нужного меридиана следует нажать на клавишу с названием этого меридиана.

Внимание! При выполнении лабораторной работы не рекомендуется нажимать кнопки «Пат. Лев» и «Пат. Прав.», поскольку они имеют специальное назначение и их преждевременное нажатие приведёт к ошибке, из-за чего Windows-приложение «ДиаДЭНС-ПК – Фолль» придется закрыть, используя Диспетчер задач.

По умолчанию в списке точек выводятся все КТИ (контрольные измерительные точки меридиана) 10 меридианов на кистях и 10 меридианов на ногах.

В колонках Левая, Правая (Рис. 6) отображаются измеренные значения тока в условных единицах (УЕ) в соответствующих точках на левой и правой кистях и стопах. Значения ниже нормы отображаются синим цветом, нормальные значения отображаются зеленым цветом, а значения превышающие норму – красным цветом.

В колонках «Д1» и «Д2» фиксируются значения «падения стрелки» (уменьшения тока), Д1 за первую секунду, Д2 за вторую секунду.

Для того, чтобы вывести список точек нужного меридиана, наведите курсор на КТИ этого меридиана и нажмите клавишу Enter или сделайте двойной клик мышкой. Чтобы вернутся к списку КТИ, переместите курсор на самую верхнюю строчку, где указанно название меридиана и нажмите Enter.

11. Проведите измерения.

Экспресс-оценка функционального состояния:

Установите активный точечный электрод в проекции точки измерения. Постепенно увеличивайте давление электродом до достижения стабильных цифр на экране ЖКИ. Эти же данные отображаются в программе «стрелочным» индикаторам и на графике.

Рекомендованный порядок работы:

В процессе диагностики первоначально измеряются показатели КТИ. Если оператор считает, что какой-то меридиан нужно обследовать подробно, он открывает список точек этого меридиана и проводит дополнительное обследование. После чего можно вернуться к списку КТИ и продолжить диагностику.

В программе предусмотрены два режима диагностики:

- автоматический (автоматическая фиксация результат измерения);

- ручной (фиксация результата с помощью кнопки на аппарате).

Выбрать режим измерения можно через главное меню «Cервис» > «Настройки».

Внимание! При выполнении диагностики пассивный электрод (массивный металлический цилиндр) находится в руке диагностируемого на стороне противоположной тестируемой (например, при тестировании левой руки или левой ступни пассивный электрод находится в правой руке пациента). Во время сеанса нельзя прикасаться к диагностируемому одновременно двумя руками.

Диагностика в автоматическом режиме

По умолчанию программа работает в автоматическом режиме, когда переход от одной точки к другой происходит за заданное в программе время. При этом оператор должен успеть произвести нужную перестановку активного электрода и произвести измерение.

После установки активного электрода на исследуемую точку его следует удерживать до момента автоматической фиксации результата и перевода курсора на следующую точку. На экране аппарата появится максимальное значение «МАХ=…», а затем аппарат производит два измерения с интервалом в одну секунду, показывающие разность текущего и максимального значения тока с учетом знака. В течении 3-4 секунд данные сохраняются на экране. Данные будут записаны в соответствующую ячейку в таблице, после этого курсор переведется на следующую точку в порядке следования в таблице.

Диагностика в ручном режиме

Для включения ручного режима необходимо зайти в меню «Сервис» > «Настройки». После установки активного электрода на исследуемую точку по достижении максимального значения, не отрывая активного электрода от точки измерения и не меняя силу давления электродом на кожу, нажмите кнопку «МОЩНОСТЬ +». На экране аппарата появится максимальное значение «МАХ=…», а затем аппарат производит два измерения с интервалом в одну секунду, показывающие разность текущего и максимального значения тока с учетом знака. В течение 3-4 секунд данные сохраняются на экране аппарата. Результат измерения будет записан в ту ячейку таблицы, на которую установлен курсор. После записи данных в соответствующую ячейку, курсор переведется на следующую точку. Затем аппарат вернется в исходное состояние и выдаст сообщение «ФОЛЛЬ». После этого процедуру измерения можно повторить на следующей точке измерения.

Внимание! Не рекомендуется проводить замеры в одной и той же точке более трех раз подряд, так как при этом нарушается гемодинамика в этой точке, что приводит к отклонению показателей. В следствие этого они уже не будут иметь диагностического значения.

Как проводить диагностику (в автоматическом режиме, ручном режиме или с использование обоих режимов работы), студент решает самостоятельно.

4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЁТА ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

Выполнение лабораторной работы завершается составлением отчёта. В отчёт входят:

1. Краткое описание принципа действия аппарата ДиаДЭНС-ПК и режимов его работы, которые были использованы в процессе проводившихся исследований.

2. Формулировка цели и задач, решаемых при выполнении работы.

3. Результаты измерений в режиме «ТЕСТ» и объяснение этих результатов с точки зрения методики измерений и физических принципов функционирования аппарата ДиаДЭНС-ПК.

4. Результаты исследований аппарата ДиаДЭНС-ПК в режиме «ТЕРАПИЯ» при двух видах нагрузки:

а) реальной нагрузки – подэлектродной зоны поверхности тела человека;

б) внешней приборной нагрузки, используемой для изучения работы прибора и параметров электрического воздействия.

Сюда следует отнести также результаты сопоставления параметров и формы генерируемых аппаратом ДиаДЭНС-ПК импульсов при его работе с реальной и внешней приборной нагрузками.

5. Результаты исследований метода Фолль-диагностики с помощью программного обеспечения и физическое толкование этих результатов с указанием тех средств и настроек, которые были использованы в процессе измерений.

Форма представления результатов измерений, выполненных в ходе лабораторной работы, выбирается студентом. Это могут быть описания с привлечением численной информации, таблицы, зарисованные осциллограммы, графики, графические изображения и т.д. При этом таблицы, осциллограммы, графические изображения и т.д. должны быть пояснены в тексте отчёта

При составлении отчёта пользуйтесь Windows-приложениями (такими, как текстовые и графические редакторы), а также сервисом, предоставляемым операционной системой Windows.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Гаваа Лувсан. Традиционные и современные аспекты восточной рефлексотерапии. – 2-е изд., перераб. – М.: Наука, 1990. – 576 с.

- Шорин Г.А., Шевцов А.В., Мутовкина Т.Г. Лечение руками и устройством «Армос». – Челябинск: Изд. ЮУрГУ, 1998. – 136 с.

- Руководство по эксплуатации аппарата ДиаДЭНС-ПК. – Изд. производителя ООО «РЦ АРТ», Екатеринбург, Россия.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Стр. |
| --- | --- |
| 1. Методологические аспекты, лежащие в основе динамической электронейростимуляции (ДЭНС) | 3 |
| 2. Описание и исследование принципа действия аппарата ДиаДэнс-ПК в импульсном режиме | 5 |
| 2.1. Работа с аппаратом в режиме «Тест» | 9 |
| Задание к лабораторной работе (режим «Тест») | 10 |
| 2.2. Работа с аппаратом в режиме «Терапия» | 13 |
| Задание к лабораторной работе (режим «Терапия») | 14 |
| 3. Работа с аппаратом в режиме «Фолль» | 16 |
| 4. Содержание отчета по лабораторной работе | 22 |
| Список литературы | 24 |
| Содержание | 25 |

# Footnotes

В разных источниках приводятся разные значения числа главных

меридианов – от 12 до 14.

Изучение методов диагностики и терапии в задачу данной лабораторной работы не входит, поскольку их применение требует соответствующей медицинской подготовки. Исследуется лишь принцип действия аппарата ДиаДЭНС-ПК и как иллюстрация режимы «ТЕСТ» и «ТЕРАПИЯ», а также диагностический режим «ФОЛЬ», поскольку в нём задействовано программное обеспечение.

Включить аппарат ДиаДЭНС-ПК можно также с помощью кнопки «Вкл» на его корпусе.